## Slide 1: Poziționare în interior folosind amprente radio
Adrian Dumitru Nicolau adrian.nicolau74@gmail.com
Conf. Dr. Ing. Dragoș Niculescu
Sesiunea de licenţe - Iulie 2014

## Slide 2: De ce?
Oamenii își petrec 80% din timp
în interior
  GPS-ul nu funcționează
  indoors

## Slide 3: Cum?
Outdoors: GPS
Indoors: sistem RF
  Bluetooth Low Energy
    Apple iBeacon
  RFID, QR code
  NFC
  GSM localization
  Wi-Fi fingerprinting
    Google, Navizon

## Slide 4: Wi-Fi fingerprinting
Mediul 802.11 foarte răspândit, nu necesită costuri suplimentare
AP-urile trimit periodic beaconuri
Informații relevante
  RSSI – puterea semnalului; indicator al distanței față de AP
  BSSID – adresa MAC, unică

## Slide 5: Beacon

## Slide 6: Descrierea metodei (1)
Necesar: planul unei încăperi
Offline phase: colectarea RSSI pentru fiecare BSSID în multiple puncte din încăpere
Analiză:
  Există suficiente AP-uri?
  Este toată încăperea acoperită de semnal?
  Curba semnalului, interferențe
Online phase: răspunde la întrebarea Unde mă aflu?

## Slide 7: Descrierea metodei (2)
Coordonate | BSSID | RSSI
(533, 1530) | 00:17:0f:da:ba:42 | -43 dBm
(533, 1530) | 00:17:0f:da:ba:e2 | -73 dBm
(533, 1530) | c8:d3:a3:06:6e:aa | -39 dBm
... | ... | ...
(456, 1550) | 00:17:0f:da:ba:42 | -49 dBm
(456, 1550) | 00:17:0f:da:ba:e2 | -69 dBm
(456, 1550) | c8:d3:a3:06:6e:aa | -45 dBm
... | ... | ...
online phase
BSSID | RSSI
00:17:0f:da:ba:42 | -35 dBm
00:17:0f:da:ba:e2 | -65 dBm
c8:d3:a3:06:6e:aa | -42 dBm
offline phase
Nearest Neighbour(s) printre datele online pentru determinarea coordonatelor

## Slide 8: Planul încăperii
15m
30m

## Slide 9: Offline phase
Aplicație Android cu harta încăperii
Parcurgerea încăperii și clickuri în poziția curentă
Popularea unei baze de date cu tupluri (x, y, map(BSSID:RSSI))
Multiple mostre preluate pentru prevenirea iregularităților

## Slide 10: Analiză – curba semnalului

## Slide 11: Analiză – semnal / AP

## Slide 12: Rezultate amprente radio
Algoritm | Eroare medie | Îmbunătățire
Nearest Neighbour | 1.95 m | -
k-Nearest Neighbours | 1.73 m | 11%
Weighted k-Nearest Neighbours | 1.71 m | 12%

## Slide 13: Trilaterație (1)

## Slide 14: Trilaterație (2)
P1, P2, P3 – pozițiile AP-urilor, trebuie cunoscute în prealabil
r1, r2, r3 – distanțele între dispozitiv și AP-uri, trebuie determinate
poziția estimată E, se calculează pe baza sistemului matematic:
  [...]

## Slide 15: Determinarea razelor (1)
folosește datele colectate pentru amprente radio
plot(distanță față de AP, semnal)
fit(funcția de atenuare a semnalului)
pentru un anumit RSSI se identifică distanța față de AP

## Slide 16: Determinarea razelor (2)

## Slide 17: Determinarea razelor (2)

## Slide 18: Determinarea razelor (2)

## Slide 19: Interpretare grafică

## Slide 20: Rezultate trilaterație
eroare medie: 3.12 m
60% mai mare decât amprente radio (Nearest Neighbour)
90% dintre estimări < 5 m

## Slide 21: Future work
mutarea părții computaționale pe un server dedicat
includerea semnalului GSM în baza de date pentru raportarea poziției

## Slide 22: Sumar
Poziționare în interior
  amprente radio
  trilaterație
Wi-Fi (802.11) beacons
Hartă, offline phase, online phase
Aplicație Android
Analiză
Nearest Neighbour(s)